Návod k zapojení motorického přestavníku Tillig 86112

Technické údaje:

Napájení: 14-16 V střídavý proud

Max. spínací proudové zatížení: 500 mA  24 V

Rozměry:  82 x 65 x24 mm

Použití:

Motorický přestavník lze použít pro kolejivo TT i H0. Tažná síla přestavníku je dostatečná i k přestavení výhybek s pružinkou. Přestavník se upíná pod desku, na které je upevněno kolejivo. Síla desky je maximálně 35 mm. Ocelovou jehlu je třeba namontovat do jezdce přestavníku. Její délku lze upravit případný zkrácením.

Vyříznutím plastového obalu dle obrázku lze získat kryt na přestavník proti prachu.

Zapojení elektroniky:

Jednoduše řečeno, základem fungování přestavníku je obecně přivedení jednoho pólu napájení na hlavní kabel a druhý vodič napájení zapojit přes přepínač na kabel 1 a 2. Sepnutím proudu do kabelu 1 dojde k přestavení na jednu stranu, kde se jezdec po dorazu zastaví.

K přestavení na stranu druhou přivedeme proud do kabelu 2.

U starších přestavníků vede současné připojení proudu ke kabelu 1 i 2 ke spálení přestavující cívky.

Velice zjednodušené zapojení je na následujícím obrázku

Další funkce výstupů z motorického přestavníku:

Kablíky s barvou bílá, hnědá a modrá slouží k případnému napájení srdcovky u výhybek s vodivou srdcovkou viz následující  schéma

Kablíky se zelenou a šedou barvou jsou výstupy zpětného hlášení. Použít se dají například jak k rozsvícení kontrolky signalizující polohu přestavníku nebo výstup k návěstidlu, autobloku atd.

Nastavení délky pojezdu jezdce s jehlou se provádí přesunutím switchů na jezdci dle následujícího obrázku. Pokud budete délku pojezdu jezdce nastavovat, dávejte pozor při jeho vkládání zpět¨, aby se kontakty nezohýbali.