# Rocomotion

Rocomotion sestává v podstatě z hardwarového interface, výkonného software, určeného k  řízení Vašeho kolejiště a příslušných kabelů pro připojení vaší Lokmaus. Popis SW se nachází na přiloženém CD.

### Hardwarové interface

Hardwarové interface komunikuje s PC prostřednictvím sériového portu (19200 baudů, 8 datových bitů, bez parity, 1 stopbit), přeměňuje data na příkazy Roco-Net a předává počítači ovládací informace od připojeného modulu zpětného hlášení. Protože je interface spojeno s Lokmaus jako „Slave“, proto je nezbytně nutné, aby na přípojce zesilovače označené jako „Master“ byl připojen Lokmaus.

# TrainProgrammer®

Prostřednictvím výstupu „Prog Out“ je možno připojit programovací kolej, na které lze číst a měnit (zapisovat) hodnoty proměnných CV vašeho lokomotivního dekodéru . Za tím účelem je dodáván TrainProgrammer® který můžete po importování konfiguračních dat dekodéru zdarma používat pro jeho konfiguraci.

# TrainAnimátor®

s TrainAnimátor® si můžete připravit obrázky lokomotiv nebo celých vlaků pro zobrazení v Rocomotion. Rocomotion může tyto obrázky načíst, aby mimo jiné mohl ukazovat pozici lokomotiv a celých vlaků na obrazovce.

### Připojení

Pokud chcete uvést do provozu hardwarové interface, je nutné mít k dispozici Lokmaus 10760/10790/10792, zesilovač 10791/10794 a trafo 10718/10725. V případě použití programovací koleje musí být na hardwarové interface připojen přídavný transformátor 10718/10725 – viz obr.1 (Podle tohoto obrázku musí být kolejové úseky navzájem oboustranně odizolovány)

Na základě elektromagnetické interakce smí být pro připojení k PC použit pouze přiložený sériový kabel RS232. Pokud nemá váš počítač nebo notebook sériové rozhraní, je možno použít běžný USB-sériový konvertor. Při instalaci ovladače se řiďte pokyny výrobce.

## Automatický provoz

na přípojku „Bus Out“ je možno připojit až 16 modulů zpětného hlášení 10787. Jsou nutné pro automatický provoz Vašeho kolejiště. počet potřebných modulů zpětného hlášení zjistíte následovně: Každý kolejový blok potřebuje v ideálním případě 2 vstupy modulu zpětného hlášení, přičemž jeden modul zpětného hlášení má 
8 těchto vstupů.

# Význam svítivých diod

Zelená dioda s popisem COMM (komunikace):

- ukazuje při běžném provozu přenos dat mezi interface a PC přes sériové rozhraní

- bliká společně s červenou diodou, pokud není připojena žádná hlavní Lokmaus.

Červená dioda s popisem PROG (programování/chyba):

- červená dioda svítí během programovacího procesu (čtení nebo zapisování CV hodnot)

- červená dioda bliká, pokud neexistuje spojení s PC

- červená dioda bliká společně se zelenou diodou, pokud není připojena žádná hlavní Lokmaus

# Obsah CD

Programová data:

rmsetup.exe: 	instalační data Rocomotion

tpsetup.exe:	instalační data programu TrainProgrammer®

tasetup.exe:	instalační data programu TrainAnimátor®

po spuštění některého z instalačních programů budete vyzváni k volbě řeči. K dispozici je německá a anglická verze.

Dokumentace:

Handbuch.pdf:	Popis programu Rocomotion (německy)

Manual.pdf:		Popis programu Rocomotion (anglicky)

po instalaci příslušného programu (Rocomotion, TrainProgrammer® nebo TrainAnimátor®) obdržíte dodatečnou pomocnou podporu ve formě kontextové pomocné funkce.

Konfigurační data dekodéru:

RocoD.yrc:	konfigurační data dekodéru pro německou verzi programu TrainProgrammer®

RocoE.yrc:	konfigurační data dekodéru pro anglickou verzi programu TrainProgrammer®

Knihovna lokomotiv:

V podmenu knihovna lokomotiv najdete nabídku modelů Roco, které byly připraveny pro Rocomotion. Ty můžete samostatně vytvářet pomocí programu TrainAnimátor®.

Zvláštnosti:

Návod, který právě čtete, najdete ve formátu pdf na přiloženém CD.

Instalace:

Po vložení CD do mechaniky počítače se automatisky spustí vstupní obrazovka ve vašem prohlížeči. pokud chcete deaktivovat mechanismus automatického spuštění, volejte data start.htm.

Rocomotion:

- Spusťte odkaz Instalace Rocomotion na vstupní obrazovce nebo spusťte rmsetup.exe.

- Zvolte jazyk a potvrďte licenční podmínky.

- Potvrďte instalační tlačítko a zápis vstupního menu nebo případně upravte.

TrainProgrammer®:

- Spusťte odkaz Instalace TrainProgrammer® na vstupní obrazovce nebo spusťte tpsetup.exe.

- Zvolte jazyk a potvrďte licenční podmínky.

- Potvrďte instalační tlačítko a zápis vstupního menu nebo případně upravte.

- Spusťte TrainProgrammer®.

- Zvolte „Dále bez licence“

- V menu „Railroad“ vyberte volbu „Import konfigurace dekodéru“.

- Vyberte z CD soubor „RocoD.yrc“.

- V okně importu vyberte řárek sRoco a potvrďte tlečítko Import.

- Nyní máte k dispozici ve Výrobci roletové menu se záznamem Roco. S ním můžete programovat váš dekodér (i když není původem od firmy Roco). Pokud chcete přímo programovat hodnoty CV, můžete je přímo vybrat v podmenu „Ansicht“ menu „Direkt-Programieren“. Můžete pak volat všechny CV – také ty, které nelze programvat Lokamusem (např. větší než 99).

TrainAnimátor®:

- Spusťte odkaz Instalace TrainProgrammer® na vstupní obrazovce nebo spusťte tasetup.exe.

- Zvolte jazyk a potvrďte licenční podmínky.

- Potvrďte instalační tlačítko a zápis vstupního menu nebo případně upravte.

Programem TrainAnimátor® si můžete připravit obrázky lokomotiv nebo celých vlaků pro zobrazení v Rocomotion. Rocomotion může tyto obrázky načíst, aby mimo jiné mohl ukazovat pozici lokomotiv a celých vlaků na obrazovce.

#### Uživatelská diskuse

Pokud přes si i instalovanou nápovědu a pomocné funkce nebudete vědět rady jak dál, máte možnost se obrátit na ostatní uživatele Rocomotion. K tomu odpovídající odkaz najdete na www.roco.cc. Do diskuse se musíte jednorázově přihlásit, musíte jen zadat svojí e-mailovou adresu.

#### Identifikace chyb

Na jednom Slave (Lokmaus nebo řízení cesty) se objeví chybová hláška E6:

Tento Slave není Mastrem dotazován. pokud je na zesilovači připojeno více jak 4 Slavy, musí být v řídícím Lokmausu zvýšen počet dotazovaných adres. Vyhledejte proto v manuálu k Lokmausu kapitolu „Menu nastavení“ , odstavec C8 – počet dotazovaných adres.

Zelená svítivá dioda (Comm) nesvítí, červená bliká:

Neexistuje připojení k PC (zkontrolujte kabel a konektory). Startujte program a zvolte COM-Port, na kterém je připojen Rocomotion. Software nastaví správné nastavení RS232.

Zelená svítivá dioda (Comm) a  červená blikají současně:

Řídící Lokmaus (Master) není připojená nebo nefunguje.

Programovací kolej nefunguje:

Cizí napětí nebo zkrat na programovací koleji nebo není připojeno trafo, napájející hardware interface. Mimoto nesmí být v Rocomotion aktivní žádná jízda vlaku.